## Slide 1: 스마트 화분 자동 관수 시스템
2팀 / 한국직업능력교육원
2025년 7월 4일

## Slide 2
나는 식물만 키우면 금방 죽어버려 !!
선물 받았는데 금방 죽어버리네 분명히 물 많이 줬는데 !

## Slide 3
원인 3가지
지식부족으로 인한 부적절한 관리
2. 귀차니즘
3. 바쁜 일상으로 인한 관리소홀

## Slide 4
편의성
지속적인 관리
IOT 기반 자동 물주기 시스템 구현
해결책

## Slide 5
센서 감지
자동 급수
해결책(아이디어1)
토양속 습도 수치에 반응하여 일정한 급수 기능 (토양습도센서)

## Slide 6
센서 감지
점등알림
해결책(아이디어2)
화분에 내장된 물통의 수위를 확인하여 사용자에게 빛으로 알림 기능 (초음파센서)

## Slide 7
1. 낮. 밤 시간 설정
LED 자동 점등, 소등
잠자는 시간에 맟춰 LED 등을 자동으로 소등, 점등 기능 (LED 점등 시간 설정)
해결책(아이디어3)

## Slide 8
주변환경 (온도, 습도) 과 작동 상황 확인 기능 ( 온습도 센서,블루투스)
온도, 습도,물수위, 모터가동
실시간 LCD, 스마트폰 APP 출력
해결책(아이디어4)

## Slide 9
1 | 아두이노 우노R3 | 2 | 아두이노 프로토 쉴드 | 3 | 토양수분감지센서 | 4 | L9110 듀얼 모터 센서 | 5 | AA사이즈 4구 스위치 홀더
6 | LLC/12C 16X2 LCD | 7 | 미니 워터 펌프 | 8 | 디지털 온습도센서 모듈 DHT-11 | 9 | 캐패시터 330 UF 50V | 10 | 블루투스 시리얼 모듈 HC-06
11 | WS2812B 1x8 네오픽셀 | 12 | 아크릴 | 13 | 포맥스 |  |  |  | 
하드웨어구성

## Slide 10
 | 아두이노 우노
 | MIT App inventor
소프트웨어 구성

## Slide 11
회로도
코드작성
구상도면
자재발주
결과물 테스트
작업이 끝난 시점에 알게 된 순서입니다.
*단 최초 회로도 작성시 사전 정보가 많이 필요합니다.
제작
작업순서

## Slide 12
로스 최소화, 및 예상금액 확인
자재발주

## Slide 13
정면,우측면
배면, 좌측면
보드 및 센서 예상 배치도
도면 구상
*다이소 토마토 키트 싸이즈 기준 제작

## Slide 14
재단배치도 기준으로
재단 및 조립

## Slide 15
회로도 구상

## Slide 16
회로도 및 배치도 기준
부착, 배선작업

## Slide 17
토양습도센서
습도기준치 650/1023이상일때 펌프작동
네오픽셀LED
시간 설정 점등시간 : 18:00 소등시간 : 6:00
초음파센서
물높이 측정 (거리측정) 3CM 이하일때 LED 작동! 물통높이 – 초음파 센서 특정거리=물높이
코드(아두이노) 구상

## Slide 18
블루투스
APPinventor 를 사용하여 수동제어 가능 모바일 APP 연결
대기 온습도 측정센서
실시간 출력
코드(아두이노) 구상

## Slide 19
코드(인벤터) 구상

## Slide 20
SNS 활용으로
각파트별 작업구간 코드작성, 공유

## Slide 21
정면
우측면
좌측면
배면
결과물

## Slide 22
작동 영상

## Slide 23
기대효과
1. 사용자의 수동 관리 부담 해소
2. 식물 생장률 향상
3. 다양한 센서(온도, 조도)로 확장 가능
4. 간소화(제품화, 다양한 크기변경)

## Slide 24
1. 배선 문제 , 접지 불량  배선정리 개선
(좁은 형식으로 제작된 형태로인하여 배선 배치가 어려웠고, 손으로만 꼽아서 사용하는 접지부분이 불안정함)
2. 코드구성 후 코드 충돌로 인한 동작 불량  소프트웨어의 동작 우선순위 확인
(원인분석 하는 시간이 오래 걸림)
3. 마감의 대한 문제 사전계획에 좀더 신경쓰기
(적정 금액을 신경 써야 하는 상황에서 제작의 질을 높이기가 어려웠다.
원형으로 이쁘게 구멍을 뚫는 등 제작중 난해한 부분들)
경험부족으로 인한 실패
(실행도 중요하지만 계획의 단계가 중요하다는 것을 느낌)
한계점,문제점

## Slide 25
엔딩 크레딧
Open CV 로 제작한
짧은 영상 입니다.
2조
김대근
이상택
황영훈
성재현
김도경
감사합니다.